Oznaczenie sprawy: ST-I.082.1.11.2018.KS

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w celu ograniczenia wpływu bobrów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080

na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na eliminacji negatywnego wpływu nadmiernego uwodnienia na siedliska motyli wskutek aktywności bobrów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedlisk gatunków motyli: 6177 modraszek telejus (Phengaris teleius), 6179 modraszek nausitous (Phengaris nausithous), 1060 czerwończyk nieparek (Lyncaena dispar).

- Przedmiot realizacji zamówienia obejmuje część obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (zgodnie z załącznikiem nr 1).

- Termin wykonania: prace przewidziane do wykonania w ramach zamówienia należy wykonać niezwłocznie po zawarciu umowy i sprawozdać do 1 grudnia 2018 r. Maksymalny termin rozbiórki tam bobrowych do 15 listopada 2018 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości zapisów obowiązującego Planu Zadań Ochronnych (dalej PZO) dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 oraz załączników mapowych, które dostępne są pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.

- Wykonanie usługi polegającej na eliminacji negatywnego wpływu nadmiernego uwodnienia na siedliska wskutek aktywności bobrów (załącznik nr 1) obejmuje 
w szczególności:

- rozbiórkę co najmniej ośmiu istniejących tam bobrowych wraz z usunięciem materiału, z którego zostały zbudowane.

Rozbiórkę tam należy wykonać ręcznie (np. przy użyciu łopaty, kilofa itd.) lub mechanicznie. Dodatkowo sprzęt mechaniczny (np. traktor z przyczepą) będzie niezbędny do późniejszych prac związanych z usunięciem nagromadzonego materiału z rozbiórki tam, który należy usunąć poza chroniony obszar.

- zasypywanie co najmniej trzech nor bobrowych.

Zasypanie należy wykonać ręcznie lub mechanicznie w następujący sposób:

- rozkopanie brzegu cieku po trasie nor,

- zasypanie wykopu dowiezionym gruntem z zagęszczeniem ID = 0,40-0,60,

- obsianie mieszaną traw.

- montaż trzech konstrukcji zabezpieczających przepływ wody z rur przelewowych na cieku.

Konstrukcja powinna być wykonana w przepustach przecinających drogi gruntowe poprzez montaż rur PCV na końcach zabezpieczonych koszami. Długość rur powinna wynosić od 6 do 12 metrów, natomiast średnica ok. 40-50 cm, 
w zależności od wielkości przepływu. Kosz w kształcie prostopadłościanu powinien być wykonany z drutu ocynkowanego o średnicy minimum 5 mm, a jego wielkość uzależniona będzie od szerokości cieku (od 0,5 – 2 m), zamknięty od  góry i przymocowany do gruntu.

Ryc. 2. Sposób montażu konstrukcji zabezpieczającej przepływ wody

Fot. 2. Sposób montażu konstrukcji przelewowych zakończonych koszem[zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy] (Fot. A. Czech).

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania weryfikacji terenowej miejsc wskazanych z załączniku nr 1, w związku 
z dużą zdolnością adaptacyjną bobrów.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do powadzenia kontroli co najmniej raz w tygodniu w miejscach wykonywanych działań i bieżącego usuwania nowo nagromadzonego przez bobry materiału.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na rozbiórkę tam bobrowych. Dodatkowo w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować się do warunków zawartych w uzyskanej zgodzie na zniszczenie nor i tam bobrowych oraz innych regulacjach prawnych w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

- Z wykonanych prac terenowych należy sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną, składającą się z nie mniej niż 3 fotografii, na której znajdą się ujęcia przed, w trakcie oraz po zastosowaniu działań będących przedmiotem zamówienia. Opis zdjęcia winien być zgodny w wersji elektronicznej i drukowanej.

- O każdorazowym przystąpieniu do prac w terenie Wykonawca zobowiązany jest poinformować pracowników RDOŚ wskazanych w umowie z 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia przedmiotowej usługi. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega cały teren objęty pracami. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót. Nad prawidłowym procesem czuwają wyznaczone w umowie osoby.

- Podstawą do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy będzie sporządzony protokół odbioru potwierdzony przez osoby wskazane w umowie.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie usługi zgodnie z zawartą umową, pokrywa koszty szkód związanych z niewłaściwą organizacją pracy oraz użyciem wadliwych i niewłaściwych materiałów.

Załącznik nr 1

Potencjalna lokalizacja prac przewidzianych w ramach zamówienia na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080.