znak sprawy: LF.082.6.2019     			       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zakup i dostawa pontonu z akcesoriami na potrzeby projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)

Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zakup i dostawa pontonu z akcesoriami na potrzeby projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)

- Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień

34522500-7 szalupy gumowe

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie następującego sprzętu:

Wymagane minimalne parametry techniczne pontonu wiosłowo-motorowego:

| Materiał wykonania | PVC min. 950g/m2 |
| --- | --- |
| Długość | min 270 cm max 330 cm |
| szerokość | min 130 cm max 160 cm |
| Średnica burty | Min 35 cm max 42 cm |
| Liczba komór powietrznych | min 2 |
| Maksymalne obciążenie | min. 300 kg max. 500 kg |
| Zabezpieczenie boków pontonu | w postaci list odbojowych |
| Waga | max. 70 kg |
| Liczba pasażerów | 4 osoby |
| Kolor | zielony, ciemny zielony, khaki, czarny, szary, brązowy i ich odcienie |
| W zestawie | 2 wiosła i uchwyty na nie, pawęż do silnika, składane ławeczki, składana podłoga, torba transportowa, pompka nożna, komplet naprawczy, linki asekuracyjne, |
| Gwarancja | min 3 lata |
| Kamizelki ratownicze | 4 nowe kamizelki ratunkowe o wyporności 100N na osoby dorosłe w rozmiarach M i L (2szt. M i 2 szt. L),z kołnierzem wypornościowym, wyposażone w taśmę kroczną lub inne zabezpieczenia, szwy i elementy mocujące włącznie z zamkami błyskawicznymi odporne na długotrwałe działanie wilgoci, atestowane zgodne z normą PN-EN ISO 12402-2:2007 |

Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 
i prawnych, jak również musi być dostarczony z instrukcjami obsługi w języku polskim.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie; winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy niezbędne do uruchomienia i pracy 
u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest kupowany, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów.

Zamawiający w tabeli powyżej szczegółowo opisał przedmiot zamówienia, jaki musi spełnić oferowany sprzęt.

W przypadku braku możliwości dostarczenia sprzętu, w trakcie realizacji umowy (np. 
z powodu zaprzestania produkcji danego modelu), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt o parametrach nie gorszych niż wyszczególniony w z OPZ. Dostawa zaproponowanego przez Wykonawcę alternatywnego sprzętu nastąpi po uprzedniej jego akceptacji przez Zamawiającego. Cena sprzętu alternatywnego nie będzie przekraczała cen z oferty.

Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę serwisową dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. Okres gwarancji dostarczonego sprzętu wraz z akcesoriami liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad. Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wady bądź usterki sprzętu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.                                                                   W wypadku nie usunięcia awarii w terminie wskazanym w ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, równoważnego pod względem parametrów ze zgłoszonym do naprawy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, wady bądź usterki w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii, wady bądź usterki lub ponownego wystąpienia awarii, wady lub usterki sprzętu po wykonaniu 3 (trzech) napraw, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, funkcjonalności i standardzie jak przedmiot umowy, w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności powodujących tę wymianę. Na sprzęt wymieniony okres gwarancji biegnie na nowo od dnia odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru.

Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie (transport) przedmiotów zamówienia do miejsca dostawy tzn. budynku Zamawiającego usytuowanego w Krakowie, 
ul. Mogilska 25, wraz wniesieniem do pokoju nr 1010 (X piętro). Budynek posiada windę.

Przedmiot zamówienia powinien:

a) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

b) być fabrycznie opakowany i oznakowany przez producenta,

c) dostarczony w nienaruszonych opakowaniach.

3. Dostawa będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.