Załącznik nr 8 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:  CH.082.52.2019.MW.MKl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla robót budowlanych pn.

Wykonanie remontu poszycia dachowego obiektu kościoła p.w. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie

w ramach zadania nr 17 w HRP pn.: „Ochrona letnich schronień nietoperzy: - remonty pokryć dachowych 8 obiektów: kościoły w: Szyku, Gruszowie, izbach, Szczawnicy, Łukowicy, Wojkowej, Florynce oraz budynek dawnej plebani w Krościenku nad Dunajcem (…)” realizowanego w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020.) .

Jednym z głównych celów projektu jest ochrona cennych stanowisk nietoperzy a realizacja wszystkich prac budowlanych i remontowych podporządkowana jest wymogom ochrony przyrody.

- Zlecenie udzielone Wykonawcy będzie polegać na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej dotyczącej wymiany pokrycia dachowego ze starego gontu na pokrycie z nowego, łupanego gontu modrzewiowego wraz z wymianą deskowania dachu i uszkodzonych elementów więźby, oczyszczeniem i impregnacją więźby dachowej, wymianą instalacji odgromowej oraz wskazanymi poniżej adaptacjami dla poprawy warunków bytowania nietoperzy w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie (Gruszów 136, 32-414 Gruszów).

Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony nietoperzy:

- Istniejącą instalację oświetlenia strychu wyposażyć w wyłącznik czasowy, automatycznie wyłączający światło po max 1/2h (z ostrzeżeniem poprzedzającym wyłączenie światła), oraz wymienić oprawy oświetleniowe na kierujące światło wyłącznie na podłogę poddasza, wyposażone w źródła światła o jasności równoważnej 60W żarówce tradycyjnej i temperaturze barwowej max. 3000K.

- Wykonanie i ustawienie na strychu drewnianej (deska podłogowa 3cm, pióro-wpust) stojącej budy dla podkowców w części strychu wskazanej na projekcie (rys. i-6). Wlot do budki zabezpieczyć przed kunami arkuszem blachy wraz z metalową rurą dolotową zgodnie z zaleceniami Nadzoru Przyrodniczego.

- Podczas prac należy nie dopuścić do uszkodzenia istniejących elementów wspierających bezpieczeństwo nietoperzy  (zabezpieczenia wlotów, zabezpieczenie stropu przed guanem).

- Wymagana instalacja płytek z gresu technicznego lub betonu (o łącznej powierzchni min. 4m2) z miejscami przyczepu dla podkowców w miejscach i formie wskazanych przez Nadzór Przyrodniczy. Instalacja płytek z gresu technicznego lub betonu (o łącznej powierzchni min. 4m2, płytki wykonane z gresu technicznego o grubości 10-12mm w rozmiarze 30x30 cm. Otwory montażowe na wkręty do drewna należy wykonać w czterech rogach. Płytki na całej spodniej powierzchni należy pokryć grysem ozdobnym z marmuru białego, przyklejona na trwale żywicą epoksydową, przed przyklejeniem grys powinien być przepłukany i wysuszony). Płytki należny zamontować grysem do dołu na stropach budek dla podkowców oraz miejscach przyczepu dla podkowców wskazanych przez Nadzór Przyrodniczych.

- W ścianie oddzielającej poddasze od wieży należy wyciąć przelot dla podkowców,

- Pod podłogą ostatniej kondygnacji wieży należy zamontować otwartą od spodu skrzynkę dla podkowców o wym.1,5x1,5x1,0m, skrzynkę wyposażyć od góry w 4 płytki z kamiennym grysem.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie powtórnej konserwacji gontu w terminie 23 miesiąca okresu rękojmi.

UWAGA:

- Wymieniony powyżej obiekt, jest obiektem zabytkowym.

- Dokumentacja projektowa dla ww. zadań (do wglądu) znajduje się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie. Wgląd do dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Z dokumentacją będzie można się również zapoznać w BIP RDOŚ w Krakowie.

###### Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

###### Realizowane prace budowlane podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego.

- Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania danego Zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy.

Uprawnieniem nadzory przyrodniczego jest głównie:

-  kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac,

- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań,

- a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

W szczególności, zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z przestrzeganiem właściwych terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów), wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierzą ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych.

Poszczególne etapy prac budowlanych wymagają zatwierdzenia właściwego ich wykonania ze strony nadzoru przyrodniczego, które każdorazowo będą wpisywane do dziennika budowy. Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.

- Zamawiający wyznaczy podmiot do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wskaże Wykonawcy Robót po jego wyłonieniu we właściwej procedurze.

- Przedmiotem pisemnego odbioru będzie zrealizowany przedmiot przetargu – umowy.

- Wykonawca wskaże w ofercie osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy i przedstawi dokumenty potwierdzające jego zakres uprawnień adekwatnych do specyfiki obiektu – zabytek.

- Po zawarciu umowy możliwa jest zmiana osoby wskazanej jako kierownik budowy pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących tej osoby wskazanych w ogłoszeniu i zaakceptowaniu jej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonanie przedmiotu  przetargu – umowy, nastąpi w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załączniki do dokumentacji przetargowej. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji jakichkolwiek dokumentów otrzymanych od Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymogi określone przez Zamawiającego, a także wynikające z wiedzy technicznej, przepisów prawa, a także wymogi prawidłowej praktyki budowlanej.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej nieruchomości i ich otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wizyta może zostać przeprowadzona po zgłoszeniu jej terminu Zamawiającemu, z zachowaniem warunku odbycia jej w sposób zgodny z prawem - zakaz płoszenia nietoperzy na strychu ze względu na okres rozrodczy.

- Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z gospodarzami (Inwestor) obiektów.

- Termin wykonania zadania:

- Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowalnych. Przewidywany czas realizacji  tj. okres od 2 listopada 2019 roku do 30 marca 2020 roku.

- Zastrzega się, że w okresie przed 2 listopada wejście na obiekt tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji prowadzenia prac budowalnych przez Nadzór Przyrodniczy.

- Jeżeli terminy wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych z powodu zaistnienia siły wyższej ulegną wydłużeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty do czasu ustania działania siły wyższej. Przy czym, jeżeli opóźnienie w realizacji - nieukończenie prac w terminie, będzie obejmowało okres, gdy pojawią się już nietoperze będzie to oznaczało konieczność zabezpieczenia obiektu w sposób zapewniający bezpieczeństwo nietoperzom i budynkowi, zaś wznowienie prac możliwe będzie  wyłącznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za pisemną zgodą Nadzoru Przyrodniczego.

- Miejsce wykonania zamówienia:

- Umowa zawarta zostanie na czas oznaczony.

- Prace budowlane wykonane zostaną w obiekcie wskazanym w pkt. I.

- Początek prac nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, a ich zakończenie nastąpi z uwzględnieniem poniższych zapisów.

- Zadanie musi być wykonywane w okresie bezpiecznym dla nietoperzy, tj. w okresie wskazanym w  Pkt III (ppkt 1).

- Roboty ze względu na stałą działalność w obiekcie sakralnym jak i jego bieżące użytkowanie muszą być uzgodnione terminowo z Inwestorem, ponadto nie mogą być realizowane w niedzielę i święta gdyż w te dni muszą być udostępnione wiernym.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona pomiary wilgotności elementów konstrukcji, przepływów wentylacji i temperatury dachu od strony wnętrza strychu,

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem etapów, zakresów i terminów wykonywania wymiany poszycia. Do obowiązków Wykonawcy należy bezwzględne zabezpieczenia stropów i wnętrz zabytkowych obiektów przed kontaktem z zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi jak i zalaniem.

- Wykonawca Robót i jego Kierownik Budowy uzgodni z Inwestorem miejsce składowania materiałów budowlanych.

- Inwestor ma prawo wskazania fragmentów/drobnych elementów demontowanej konstrukcji dachowej (fr. belek, krokwi, słupów), które Wykonawca zdeponuje i zabezpieczy we wskazanym przez Inwestora miejscu.

- Roboty wykonywane będą zgodnie z warunkami zawartymi w prawomocnych decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniach konserwatorskich.