Uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (remont obiektów piętrzących - zastawek) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uzupełnieniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu 8 obiektów piętrzących – zastawek na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, na działkach ewidencyjnych nr: 143, 872, 880, 884 obręb Szarów oraz na działkach o nr: 631, 645 obręb Dąbrowa, gmina Kłaj zgodnie z załączonym projektem technicznym, 
a w szczególności:

  - Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

  - Wykonanie przedmiaru robót.

Pracom remontowym podlegać będą istniejące zastawki przedstawione w poniższej tabeli oraz w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ:

Tabela 1. Wykaz przewidzianych do renowacji zastawek piętrzących

| Nr zastawki | Oznaczenie cieku | Lokalizacja na cieku | Numery ewidencyjne działek | Obręb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPZ-34 | Rów R-A | Km 1+003 | 143 | obręb Szarów, gm. Kłaj, pow. wielicki |
| PPZ-35 |  | Km 0+675 |  |  |
| PPZ-5 |  | Km 0+441 |  |  |
| Z-4 | Potok Długa Woda | Km 3+067 | 884 |  |
| PPZ-3 |  | Km 2+694 | 645 | obręb Dąbrowa, gm. Kłaj, pow. wielicki |
| PPZ-4 |  | Km 2+266 | 872 | obręb Szarów, gm. Kłaj, pow. wielicki |
| Z-5 | Rów R-F | Km 1+081 | 880 |  |
| PPZ-1 | Rów R-E 2 | Km 0+974 | 631, 632 | obręb Dąbrowa, gm. Kłaj, pow. wielicki |

Szczegółowa charakterystyka wszystkich zastawek, planowane prace remontowe oraz minimalne poziomy piętrzenia opisane są w „Dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej dla remontu obiektów piętrzących – zastawek” stanowiącej załącznik nr 1.

- Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z:

  - „Dokumentacją techniczno – konstrukcyjną dla remontu obiektów piętrzących – zastawek”;

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

  - Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389);

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);

  - Obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, 
z uwzględnieniem wymagań zawartych w art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

  - Zasadami wiedzy technicznej.

- Opracowanie powinno zawierać:

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych - 3 egz. + wersja elektroniczna (pdf oraz wersja edytowalna);

  - przedmiar robót - 3 egz. + wersja elektroniczna (pdf oraz wersja edytowalna);

  - kosztorys inwestorski - 2 egz. + wersja elektroniczna (pdf oraz wersja edytowalna).

Dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) trwale dołączona do jednego egzemplarza wersji papierowej.

- Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest opracowana zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

  - Przedmiar robót i kosztorys inwestorski muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania;

  - W przedmiarze nie mogą występować roboty tymczasowe i towarzyszące, a na stronie tytułowej przedmiaru robót należy umieścić klauzulę aby Wykonawcy wykonanie prac tymczasowych i towarzyszących ujęli w kosztach robót podstawowych;

  - Do opracowanej dokumentacji należy załączyć oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

  - Do projektu należy dołączyć informację BIOZ (o ile dotyczy);

  - W specyfikacjach i przedmiarach nie można opisywać materiałów przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Projektant musi jednoznacznie określać parametry techniczne materiałów lub urządzeń, które będą świadczyły o równoważności oraz podać przedziały (min. lub max.) tych parametrów;

  - Dokumentacja projektowa będzie podstawą udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Sposób jej sporządzenia musi umożliwiać przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych 
w szczególności z poszanowaniem art. 29 i 30 – tej ustawy.

  - Wykonawca winien zapoznać się z zapisami obowiązującego Planu Zadań Ochronnych (dalej PZO) dla obszaru Natura 2000, na którym prowadzone są prace oraz załączników mapowych, dostępnych pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych;

Załącznik nr 1 –  Mapa prezentująca zastawki do remontu na Obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080