Oznaczenie sprawy: ST-I.082.1.8.2021.KGł/KWs

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inwazyjnych)
na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Załącznik nr  1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonanie działań ochrony czynnej polegającej na eliminacji gatunków inwazyjnych 
i ekspansywnych, w szczególności nawłoci i trzciny, w siedlisku o średniej i złej jakości na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedlisk dla trzech gatunków motyli 6177 modraszek telejus (Phengaris teleius), 6179 modraszek nausitous (Phengaris nausithous) oraz 1060 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).

- Zamawiający przewiduje wykonanie działań ochrony czynnej (usuwania roślin inwazyjnych i ekspansywnych) na płatach siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni ok. 48,70 [ha]. Zamówienie zostało podzielone na części i dopuszczalne jest składanie ofert częściowych (lokalizacja planowanych do wykonania działań 
z zakresu ochrony czynnej została przedstawiona na mapach stanowiących załączniki nr 1 - 4 ):

  - część I: eliminacja gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni 
ok. 20,7 [ha]. Prace zaplanowane są na częściach działek ewidencyjnych 
o numerach: 901/2; 902/2; 881/2, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Szarów;

  - część II: eliminacja gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni 
ok. 11,2 [ha]. Prace zaplanowane są na częściach działek ewidencyjnych 
o numerach: 647, 650, 651, 665 oraz 668, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Dąbrowa.

  - część III: eliminacja gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni ok. 16,8 [ha]. Prace zaplanowane są na częściach działek ewidencyjnych o numerach: 662, 664, 665, 666 oraz 668, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Dąbrowa

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości zapisów obowiązującego Planu Zadań Ochronnych [dalej: PZO] dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 oraz załączników mapowych, które dostępne są pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- usuwanie roślin ekspansywnych i inwazyjnych poprzez koszenie wykonane w okresie maj 2021 r. dla części I, II i III

- koszenie na wysokości od 5 do 15 cm nad powierzchnią gruntu. Dopuszcza się koszenie mechaniczne nie niszczące runi (maszynami o parametrach konstrukcyjnych zapewniających brak tworzenia kolein) oraz koszenie ręczne.

- Uzyskaną biomasę z prac wskazanych w pkt 4a należy zgrabić, zebrać oraz wywieźć poza teren obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto w terminie do dwóch tygodni po pokosie. Materiału uzyskanego z prac nie wolno spalić ani pozostawić 
w granicach obszaru. Do wyniesienia biomasy poza płat siedliska dopuszczalne jest użycie sprzętu mechanicznego, nie niszczącego powierzchni runi oraz dróg.

- Ze względu na trudne warunki dojazdowe do powierzchni objętych działaniami konieczne jest rozpoznanie terenu i dostosowanie pojazdów do lokalnych warunków. Obszar realizacji przedmiotu zamówienia charakteryzuje się różnym stopniem uwilgotnienia, który jest uzależniony od ilości opadów deszczu oraz ewentualnych zmian poziomu wód gruntowych. W związku z tym, Zamawiający zwraca uwagę 
na możliwość wystąpienia podtopień.

- Zamawiający nie odpowiada za zniszczoną nawierzchnię dróg przez poruszanie 
się sprzętem mechanicznym. W zaistniałym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany 
do naprawy lub poniesienia kosztów naprawy uszkodzonych dróg.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, itp.

- O każdorazowym przystąpieniu do prac w terenie Wykonawca zobowiązany jest poinformować pracowników RDOŚ wskazanych w umowie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający przewiduje możliwość kontroli prac prowadzonych w terenie przez Wykonawcę. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia przedmiotowej usługi – ocenie wizualnej jakości wykonanych prac. Nad prawidłowym procesem czuwają wyznaczone w umowie osoby.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy z zakresu BHP i ppoż. przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem i zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ 
na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa 
i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania 
z wykonanych prac.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa:

- Wykonawca w trakcie realizacji prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie terenu, na którym wykonywane są prace;

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem i zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

- Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury postępowania w razie wypadku;

- Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru;

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4